## Slide 1
Robot de reparto autonomo
Grupo F
Inteligencia Ambiental
LEGO EV3 + aplicacion web + MQTT
Objetivo: recibir pedidos, calcular rutas y entregar paquetes

## Slide 2
Objetivo del sistema
Recibir pedidos desde una aplicacion web
Interpretar un mapa de calles y edificios
Calcular rutas validas entre recogida y entrega
Mover el robot siguiendo la linea verde
Publicar posicion, estado y odometria

## Slide 3
Arquitectura general
Aplicacion web: pedidos, mapa y visualizacion
Broker Mosquitto: intercambio de mensajes
Robot EV3: autonomia, navegacion y actuadores
Decision clave: la web no conduce el robot; el EV3 decide como moverse

## Slide 4
Mapa como grafo
El mapa llega como una cadena de IDs de bloques
Cada bloque define sus direcciones permitidas
Se transforma en una matriz de 7 x 5
Despues se crea un grafo de conexiones
Solo se conectan casillas compatibles entre si

## Slide 5
Planificacion de rutas con BFS
Se usa busqueda en anchura
Todas las casillas tienen el mismo coste
Encuentra la ruta con menor numero de pasos
La ruta se convierte en direcciones: arriba, derecha, abajo e izquierda
Es simple, suficiente y fiable para este mapa

## Slide 6
Aplicacion web y MQTT
La web permite seleccionar recogida y entrega
Muestra mapa, estado y odometria
MQTT desacopla interfaz y robot
Topics: map, pedidos, odometria, estado y posicion inicial
El script set_ip.py facilita cambiar de red

## Slide 7
Control del robot
Dos motores grandes para traccion diferencial
Motor mediano para la pala
Sensor de color para verde y negro
Sensor giroscopico disponible
hardware.py aisla los detalles fisicos del resto del codigo

## Slide 8
Seguimiento de linea verde
El sensor lee valores RGB
Se calcula la verdosidad: G - max(R, B)
Si supera el umbral, el robot considera que esta sobre verde
Se usa un controlador proporcional-derivativo
El robot corrige su giro continuamente mientras avanza

## Slide 9
Deteccion de casillas negras
Los cuadrados negros indican centros de casilla
Tambien hay lineas negras de frontera
Por eso no basta con detectar negro una sola vez
Se usa una maquina de estados
Fases: salir del centro, cruzar frontera y llegar al siguiente centro

## Slide 10
Calibracion y decisiones practicas
El sensor esta delante y a la izquierda del centro
Los giros a izquierda y derecha no eran simetricos
Los giros de 180 grados se fuerzan hacia la izquierda
En giros a la derecha se reduce el giro y se avanza un poco buscando verde
Si no encuentra verde, busca la linea en abanico sin avanzar

## Slide 11
Demostracion practica
Abrir la web y mostrar el mapa
Seleccionar recogida y entrega
Enviar el pedido
Mostrar seguimiento de linea y giros
Ensenar recogida, entrega y odometria en la web

## Slide 12
Resultados y conclusiones
Sistema completo: web + MQTT + robot fisico
El robot ejecuta pedidos completos
La calibracion real fue la parte mas dificil
La arquitectura modular facilito ajustar cada componente
Mejoras futuras: mas sensores, calibracion desde web y ruta visible